Информационный

бюллетень

органов местного    самоуправления Подосиновского района

от 07.04.2015 № 129

утверждён решением

Подосиновской районной Думы

от 21.12.2007 № 30/100

(в редакции от 30.08.2011 № 07/60)

пгт Подосиновец

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПОДОСИНОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ | Реквизиты | Страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Подосиновского муниципального района Кировской области | от 31.03.2015 № 56/327 | 3-11 |
| 2. | О внесении изменений в решение Подосиновской районной Думы от 29.04.2014 № 44/282 | от 31.03.2015 № 56/331 | 12-13 |
| 3. | О внесении изменений в решение Подосиновской районной Думы от 29.04.2014 № 44/283 | от 31.03.2015 № 56/332 | 14-15 |

ПОДОСИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4-ГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 31.03.2015   № 56/327

пгт Подосиновец

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Подосиновского муниципального района

Кировской области

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области, Подосиновская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Подосиновского муниципального района Кировской области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Администрации Подосиновского муниципального района Кировской области:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в департамент строительства и архитектуры Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение  в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского района и на официальном информационном сайте Правительства Кировской области  в разделе «Муниципальные образования» по адресу www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky/.

Глава

Подосиновского района    Д.В. Копосов

## УТВЕРЖДЕНО

решением Подосиновской районной

Думы Кировской области

от 31.03.2015   № 56/327

МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования  Подосиновского

муниципального района Кировской области

# 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Подосиновского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 101 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

# 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьёй 101 Закона области, населения Подосиновского района и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подосиновского района.

# 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Подосиновского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подосиновского района).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованные в статье 10¹ Закона области.

# 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

# 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке изменений в схему территориального планирования Подосиновского района.

## 2. Основная часть

# 2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 58 мест | 500 метров |
|  | сельское поселение | 47 мест | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 98 мест | 500 метров |
|  | сельское поселение | 98 мест | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек | 98,5 мест, в том числе: станция юных туристов – 4; спортивная школа – 20; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 12 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

2. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения ЖСП 42.13330.2011.

3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в  приложении ЖСП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.2.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (включая физкультурно-оздоровительные комплексы), объект | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 2 | Здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании которых принимают органы местного самоуправления муниципального района | по заданию на проектирование | Не нормируются |
| 3 | Помещения для физкультурно-оздоровительный занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс.человек | 80 | 500 метров |
| 4 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола на 1 тыс.человек | 70 | 1,5 км |

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. метров.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения ЖСП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации бытовых и промышленных отходов принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон бытовых и промышленных отходов, объект | 1 | Доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

2.4. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
| 1.1 | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Поселок городского типа | 10 | 3,0 км |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | 3,0 км |
| 2 | Объекты в области культуры и искусства |  |  |
| 2.1 | Музеи, объект | 2 | Не нормируются |
| 2.2 | Выставочные залы, объект | 2 | Не нормируются |
| 3 | Административно-деловые объекты |  |  |
| 3.1 | Муниципальные архивы, объект | 1 | Не нормируются |

Примечания: 1. Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах – не менее 3 га.

2. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

3. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением ЖСП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

## Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5, приложением №1

Таблица5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения, объект | 1 | Не нормируется |

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории Подосиновского района  проживает 15,1 тыс. чел. 3,5 чел/м.кв.;

программы социально-экономического развития Подосиновского района;

предложений органов местного самоуправления Подосиновского района  и заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования Подосиновского района;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Подосиновского района, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

_____________

ПОДОСИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4-ГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 31.03.2015   № 56/331

пгт Подосиновец

О  внесении изменений в решение

Подосиновской районной Думы

от 29.04.2014 № 44/282

В соответствии со статьей 21 Устава  Подосиновского муниципального района Кировской области  Подосиновская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Подосиновской районной Думы от 29.04.2014 № 44/282 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Подосиновского района»  следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Подосиновского района»:

1.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. В Подосиновскую районную Думу представляется ходатайство и наградной лист на каждого кандидата не позднее 20 ноября текущего года.»;

1.1.2. Первое предложение пункта  2.6  изложить  в следующей  редакции:

«Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Подосиновского района» принимается тайным голосованием, победившим считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.»;

1.1.3. В пункте 2.7 слова «и приурочивается к Дню поселка Подосиновец» заменить словами «и приурочивается к ежегодному вручению общественных наград.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского района, разместить на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в разделе «Муниципальные образования» по адресу www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky, на сайте Подосиновец-Инфо.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Подосиновского района    Д.В. Копосов

ПОДОСИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4-ГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 31.03.2015   № 56/332

пгт Подосиновец

О  внесении изменений в решение

Подосиновской районной Думы

от 29.04.2014 № 44/283

В соответствии со статьей 21 Устава  Подосиновского муниципального района Кировской области  Подосиновская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Подосиновской районной Думы от 29.04.2014 № 44/283 «Об утверждении Положения о порядке награждения дипломом Подосиновской районной Думы «За труд и гражданственность» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3. Ходатайства о награждении вносятся в Подосиновскую районную Думу не позднее 20 ноября текущего года.»;

1.2. В пункте 7 Положения слова «и приурочивается к Дню поселка Подосиновец» заменить словами «и приурочивается к ежегодному вручению общественных наград.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского района, разместить на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в разделе «Муниципальные образования» по адресу www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky/, на сайте Подосиновец-Инфо.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Подосиновского района    Д.В. Копосов

Приложение 2

УЧРЕДИТЕЛЬ: Подосиновская районная Дума Кировской области

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК ИЗДАНИЯ: Организационно-правовой отдел аппарата Подосиновской районной  Думы

АДРЕС: 613930, пгт Подосиновец Кировской обл., ул. Советская, 77

ДАТА ВЫПУСКА: 07.04.2015, ТИРАЖ: 10 экземпляров